## Slide 1: KAPITOLA Střídavý proud v energetice Výroba střídavého napětí
Vojtěch Beneš 2014
Schémata převzata z učebnice Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Lepil a Šedivý

## Slide 2: Výroba střídavého napětí
Elektromagnetická indukce
Princip alternátoru
Fázové napětí
Trojfázová soustava
Sdružené napětí
Jak vypadá alternátor

## Slide 3: Výroba střídavého napětí - princip
princip = elektromagnetická indukce
mění-li se magnetický indukční tok cívkou, indukuje se na jejích svorkách elektrické napětí
(Faradayův zákon elmag. indukce)
magnetický indukční tok

## Slide 4: Alternátor
přeměna mechanické energie na elektrickou
turboalternátor v elektrárně/alternátor v autě
jednofázový (cívka otáčející se v mg. poli)
trojfázový (tři cívky otočené o 120°)

## Slide 5: Trojfázový alternátor

## Slide 6: Fázové napětí = indukované napětí na svorkách cívky alternátoru
u1 = UM.sin(wt), u2 = UM.sin(wt–2p/3), u3 = UM.sin(wt – 4p/3)

## Slide 7: Jednu svorku cívek zapojíme do společného bodu N (uzemněný = neutrální = nulák)

## Slide 8: Trojfázová soustava
Nulovací vodič („nulák“) N
– modrá izolace
– neutrální (napětí nuláku vůči zemi je 0 V)
Existují 3 fázové vodiče:
L1 hnědá
L2 černá
L3 šedá
– napětí vůči zemi (nuláku) = fázové napětí
– fázová napětí L1, L2 a L3 jsou vůči sobě posunutá o 120°
– dotyk = smrtelné nebezpečí

## Slide 9: Zásuvka
Fázové napětí = 230 V (efektivní hodnota)
Frekvence = 50 Hz

## Slide 10: Sdružené napětí

## Slide 11: Sdružené napětí
= napětí mezi fázovými vodiči (např. mezi L1 a L2)
400 V
pohon výkonných elektromotorů – čerpadlo, okružní pila, bruska …
Třífázová vidlice se zemnicím kolíkem

## Slide 12: Alternátor v praxi
Otáčející se magnet = ROTOR
– nejčastěji cívka napájená ss proudem
– na společném hřídeli s turbínou
STATOR – tvořen nepohyblivými cívkami, na nichž se indukuje napětí

## Slide 14: Turboalternátor vodní elektrárny

## Slide 15: PVE Dlouhé Stráně

## Slide 16: Rozmontovaný alternátor v Dětmarovicích
Technet - Prozkoumali jsme černouhelnou elektrárnu

## Slide 17: Turboalternátor v Temelíně
Virtuální prohlídka elektráren